Název stavby :            VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL

na pozemku p.č.  600/2, 607/2,607/5, 608, 1367/1, 1407,

k.ú. Nová Ves v Horách

SO 03- MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ

Místo stavby :	k.ú. Nová Ves v Horách  p.č. 600/2, 607/2, 607/5, 608,1367/1, 1407,

Obecní úřad :	Nová Ves v Horách

Kraj :	Ústecký

Katastrální území :	Nová Ves v Horách

Charakter stavby :	novostavba

Stupeň PD :     	projektová dokumentace pro územní řízení

Investor :                    Obec Nová Ves v Horách

Zpracovatel PD :	SDP LITVÍNOV, spol. s r.o.

Chudeřínská 44, 436 01 Litvínov

tel. 476 752 664

Zodp. projektant

Pozemní stavby: 	Ing. Jindřich Janoušek - č. autorizace 0401056

1. Popis stavby

- zdůvodnění výběru stavebního pozemku

Pozemky určené pro výstavbu víceúčelového sportovního areálu - k.ú. Nová Ves v Horách  p.č. 600/2, 607/2, 607/5, 608,1367/1, 1407. Pozemky pro výstavbu byly zvoleny s ohledem na vhodnou polohu v obci .

- zhodnocení staveniště

Vlastní pozemek pro výstavbu  SO 03-Multifunkční  hřiště - se nachází v centru obce

Nová Ves  v horách a je mírně svažitý ve směru jih-sever.

Plocha - SO 03 Multifunkční hřiště…………………………………. 648 m2

Z toho hrací plocha  rozměr- …………………………………. 36 m x 18 m

c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení

Hřiště bude realizováno s umělým povrchem NISAPLAST. Oplocení bude zhotoveno ze systémových sloupků AXIS a systémových panelů výplně AXIS. Výška plotu bude realizována 2,0 m po stranách hřiště a 3,3 m za brankami. Povrchovou úpravu sloupků a výplně tvoří vysoce přilnavý plast na zinkované oceli – barva zelená.

d) zásady technického řešení

Konstrukce povrchu hřiště

Povrchová úprava hřiště bude provedena s umělým povrchem ve skladbě NISAPLAST  -

- tvrdý podklad – litý asfalt (beton s penetračním nátěrem)

- štěrkopísek podklad

-hutněná pláň respektive původní zemina

Povrch hřiště je spádován ke stranám 0.5-1%.

Odvodnění bude provedeno povrchově do vsakovací drenáže.

Oplocení

Oplocení hřiště bude realizováno pomocí systémových sloupků AXIS a systémových panelů výplně AXIS. Sloupky budou vetknuty de betonových patek rozměru 600x600/900 mm. Patky budou betonovány na vrstvě štěrkopískového podsypu mocnosti 150 mm. Výška plotu bude realizována 2,0 m po stranách hřiště a 3,3 m za brankami. Osová vzdálenost sloupků oplocení výšky 2,0 m je dle údajů výrobce 2,5 m a u oplocení výšky 3,3 m 2,3 m. Hloubka kotvení sloupků do základové patky u oplocení výšky 2,0 m je navržena 0,5 m a u oplocení výšky 3,3 m -  0,6 m. Doporučuje se použití nástavců a systému zavěšených sítí za brankami.

Povrchovou úpravu sloupků a výplně tvoří vysoce přilnavý plast na zinkované oceli – barva zelená. Součástí oplocení jsou vjezdová vrata a příp. vchodová branka. Přesný návrh oplocení včetně rozmístění sloupků, vrat a vchodové branky bude proveden před vlastní realizací stavby dle dohody s dodavatelem systému.

Podrobnosti viz. příloha této technické zprávy –výkresová část.

Dešťová kanalizace – odvodnění hřiště

Odvodnění povrchu hřiště je navržen systém drenáží OPTI DRAIN DN 100- 160 mm. Dešťové vody jsou odvodňovacím systémem svedeny ke vsakovacím drenážím OPTI DRAIN DN 160. který bude odvodňovat celý sportovní areál Součástí systému jsou rovněž kontrolní šachty OPTI-CONTROL a PVC potrubí DN 160 mm.

Zázemí sportovců

Podél jihovýchodní strany hřiště budou umístěny střídačky pro 8 osob (lavičky) – 2 ks.

Zásobení vodou

Předmětná stavba není napojena na rozvod vody.

e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků

na výstavbu

Budou dodrženy příslušné obecné požadavky na výstavbu.

f) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického

průzkumu, příp. stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Není řešeno.

2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby

a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické

podmínky stavebního pozemku

Pro účely této projektové dokumentace nebyly provedeny žádné průzkumy. Byla provedena pouze vizuální prohlídka staveniště.

b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se

zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními

památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením

způsobu jejich ochrany

V prostoru staveniště nejsou chráněné objekty ani objekty kulturních památek.  V blízkosti stavebních objektů se nachází žádná ochranná pásma.

- uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů

Na dotčených pozemcích se nachází vzrostlé stromy. Tyto stromy nejsou určeny k pokácení.

d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce

lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé

Stavbou jsou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu

e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby,

zejména z hlediska příjezdů na stavební pozemek

Pro příjezd na stavbu bude využita stávající místní asfaltová komunikace v obci.

Koordinaci výstavby z hlediska příjezdu na stavební pozemek  bude zajišťovat dodavatel  stavby.

f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích

na přísun nebo felonie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy

Požadavky na venkovní a sadové úpravy nebyli v prostoru víceúčelového hřiště řešeny.

Zastavěné plochy:

Plocha - SO 03 Multifunkční hřiště…………………………………. 648 m2

Z toho hrací plocha  rozměr- …………………………………. 36 m x 18 m

3. Základní údaje o provozu, popř. výrobním programu a technologii

a) popis navrhovaného provozu, případně výrobního programu

Není řešeno

b) předpokládané kapacity provozu a výroby

Není řešeno

d) návrh řešení dopravy v klidu

Není řešeno.

e) odhad potřeby materiálů, surovin

Dodávky stavebních materiálů budou specifikovány na základě dohody mezi investorem a dodavatelem stavby. Podrobně bude řešeno v dalším stupni PD

f) řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových

a dešťových vod

Při provádění stavby vznikne určité množství odpadů, se kterým původce odpadu (zhotovitel stavby) musí nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., kterou se vydává katalog odpadů.

Původce bude s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů. Odpady budou využity nebo odstraňovány podle druhů a kategorií. Zneškodnění odpadů bude provedeno oprávněnou firmou pro likvidaci stavebního materiálu a sutě (popřípadě dalších odpadů) a to na skládku k tomu určenou.

Zhotovitel díla má povinnost likvidovat odpad pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a doložit doklad o zneškodnění všech vzniklých odpadů.

Soupis odpadů viz. příloha souhrnné technické zprávy

g) odhad potřeby vody a energií pro výrobu

V době výstavby nebudou kladeny zvýšené nároky  na spotřebu vody. Voda bude nutná v rozsahu stavebních aktivit zejména jako součást stavebních hmot (beton). Odběr vody bude realizován z mobilních zdrojů.

Elektrická energie pro výstavbu bude čerpána z mobilních zdrojů.

Provoz hřiště nemá umělé osvětlení. V areálu bude realizováno pouze veřejné osvětlení.

h) řešení ochrany ovzduší

Při realizaci bude nutné respektovat požadavky pro prevenci, vyloučení, snížení popř. kompenzaci nepříznivých vlivů stavby na životní prostředí.

Stavba nemá negativní vliv na ovzduší a klima.

i) řešení ochrany proti hluku

Během stavby bude vznikat hluk zejména z dopravy a ze stavebních strojů. Stavba bude realizována v dohodnutých denních hodinách a budou respektovány podmínky obce Nová Ves v Horách.  Hlukem nebude obtěžována obytná zástavba.

j) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob

Staveniště bude oploceno a při provádění stavby je nutné zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob na staveniště. Při provádění stavebních prací musí být dodržovány bezpečnostní předpisy.

Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami. V případě skladování finančně náročných materiálů bude stavba zabezpečena firmou zabývající se ostrahou objektů.

4. Zásady zajištění požární ochrany stavby

viz svazek  C.2. Požárně bezpečnostní řešení stavby.

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

Zajištění bezpečnostních podmínek pro provoz  multifunkčního hřiště  bude určeno v provozním řádu.

Seznam základních právních předpisů

- vyhláška 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění,

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavenišťích,

- nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti,

- vyhláška MSV č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů.

- zákon č. 183/2006 Sb., a zákon č. 50/1976 SB., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

- vyhláška MMR č. 369/2001., o technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v platném znění,

- vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu v platném znění

Provoz a používání strojů a technických zařízení

Stroje, které jsou ve stavebnictví používány, musí být používány k účelům a způsobem, pro který jsou technicky způsobilé. Ke stroji musí mít dodavatel stavebních prací návod výrobce (nebo prodejce). Tento návod musí být v českém jazyce a musí se týkat obsluhy a údržby stroje. Stroj může obsluhovat pouze kvalifikovaná osoba. Pracovník musí být fyzicky a duševně způsobilý stroj ovládat, musí být prokazatelně seznámen s bezpečnostními předpisy a návodem. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení , je signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým popř. světelným výstražným signálem.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Způsob zajištění zaměstnanců proti pádu z výšky upravuje nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Provádění zemních prací

Před zahájením výkopových prací musí být zajištěno investorem vytýčení veškerých inženýrských sítí. Musí být jednoznačně ověřeno a potvrzeno  vedení sítí jejich provozovateli. Než se začnou provádět výkopové práce, musí odpovědný pracovník vyznačit na povrchu vedení sítí a jiných překážek, s těmito trasami musí seznámit zaměstnance, kteří příslušné práce provádějí, dále je musí seznámit i s ochrannými pásmy.

Stavba bude řádně označena s upozorněním na zákaz vstupu na staveniště, výkopy budou ohrazeny zábradlím výšky 1,1 m. Zábradlí se musí skládat z horního madla, jedné mezilehlé tyče a stabilních sloupků ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu.

Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesunutí. Svislé stěny ručně kopaných výkopů musí být v zastavěném území zajištěny pažením od hloubky 1,3 m. Pracovník odpovědný za provádění zemních prací musí stav výkopů kontrolovat a provádět případnou údržbu pažení, zábran apod. před prvním vstupem do výkopu a po přerušení delším než 24 hod.

6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Navržené hřiště bude bezbariérově přístupné.

7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popř. provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků

1. 	OVZDUŠÍ

a) 	Hlavní BODOVÉ zdroje znečištění ovzduší

Možný zdroj úniku škodlivin do ovzduší :

Při výstavbě nebudou trvale provozovány bodové zdroje znečišťování ovzduší. Krátkodobě lze počítat s provozem stacionárních mechanismů spalujících motorovou naftu.

Při provozu ke znečišťování ovzduší nedojde.

b) 	Hlavní PLOŠNÉ zdroje znečištění ovzduší

Stavba nemá plošné zdroje znečištění.

c) 	Hlavní LINIOVÉ zdroje znečištění

Stavba nemá liniové zdroje znečištění.

2. 	ODPADNÍ VODY

Dešťové odtékají při výstavbě do okolního terénu bez rizika kontaminace půd v okolí.

- ODPADY

Způsob nakládání s odpadem

Odpady se budou shromažďovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.  Druhotné suroviny budou vhodně dále využity. Odpady budou ukládány na zabezpečené skládky nebo budou likvidovány dle charakteru odpadu prostřednictvím oprávněných firem. Soupis odpadů vzniklých při realizaci stavby je součástí přílohy souhrnné  technické zprávy.

4. 	HLUK A VIBRACE

Hlukové limity nebudou překročeny

5. 	ZÁŘENÍ

Stavba nemá zdroje nebezpečného záření.

Seznam norem, nařízení a zákonů z oblasti ochrany životního prostředí

- ČSN 753415 - Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

- ČSN 83 0901 Ochrana povrchových vod před znečištěním - Všeobecná ustanovení, 07/1986.

- Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

- Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady

b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů

Učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby v žádném případě nemohlo dojít ke kontaminaci vody především látkami ropného charakteru.

            - Vyloučit jakoukoliv manipulaci s ropnými látkami!

            - Veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat smluvně u subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými prostředky a zařízením v souladu se Zák. č. 185/2001 Sb.

Omezující podmínky pro realizaci stavby

Při realizaci je nutné respektovat následující požadavky pro prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů stavby na životní prostředí.

V průběhu stavebních prací organizovat činnosti tak, aby narušení faktorů pohody bylo minimální, zejména po stránce :

- pracovní doby stavebních organizací

- prašnosti a hluku

- udržování čistoty komunikací a dopravní techniky

- nakládání s odpady vzniklými při stavební činnosti dle platných předpisů

- mechanizmy a technické prostředky použité ke stavebním pracím udržovat v dokonalém technickém stavu a provádět kontroly, zejména z hlediska úkapů ropných látek

- pro výstavbu zpracovat plán havarijních opatření pro případ úniku látek škodlivých vodám, se kterými budou seznámeni všichni pracovníci

- na staveništi neskladovat látky škodlivé vodám, včetně zásob PHM a stavební mechanizmy vybavit nezbytnými sanačními prostředky.

- vypracovat a předložit ke schválení nezbytné předpisy, tj. havarijní řád s uvedením programu kontroly ve všech oblastech činnosti.

c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby

Realizací stavby nevzniknou nová ochranná a bezpečnostní pásma.

8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) povodně

- Stavba neleží v záplavovém území.

b) sesuvy půdy

- Stavba neleží v oblasti ohrožené sesuvy půdy.

c) poddolování

- Stavba leží na poddolovaném území. Vzhledem k charakteru stavby není nutné řešení dle normy ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území. Veškeré podmínky dotčených orgánů viz. vyjádření svazku E.  Dokladová část budou splněny.

d) seizmicita

Stavba neleží v oblasti ohrožené seizmickými účinky.

e) radon

Pro účely tohoto projektu nebyl radonový průzkum proveden.

f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby

Není řešeno.

9. Civilní ochrana

Tato stavba svým charakterem  není využitelná pro účely civilní ochrany obyvatelstva.

…………………………

Vypracoval:				                                        Ing Radek Křesák

Zodpovědný projektant:                                                            …………………………….

Ing. Jindřich Janoušek

V Litvínově 03/2011